德仪环试     厦门德仪设备有限公司网址：www.xmdeyi.com

微控拉力试验机 产品说明 主要用于金属丝、金属箔、塑料薄膜、电线电缆、胶粘剂、人造板、电线电缆、防水材料等行业的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离等试验。广泛应用于厂矿企业、质量监督、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、建工建材、家电等行业的材料检验分析。 产品特点： DEDW系列微机控制电子式万能试验机整机外型专业设计，主机框架结构简单、刚度大、精度高。该系列试验机采用伺服电机系统驱动高精度丝杠副，带动横梁上下移动，实现试验机拉伸、压缩、弯曲等试验。计算机控制系统实现了试验力、试样变形和横梁位移等参量的多种控制和符合国家标准GB228－2002《金属材料室温拉伸试验方法》要求的数据 技术参数 1、产品型号：DEDW-10 2、最大试验力(KN)：10 3、试验机准确等级：1级 4、试验力测量范围：2%~100%FS 5、试验力示值相对误差：±1% 6、试验力分辨力：最大试验力的1/200000 7、变形测量范围：2%~100%FS 8、变形示值相对误差：±1% 9、变形分辨力：最大变形量的1/200000 10、位移测量误差：±1% 11、位移分变率(mm)：0．01 12、力控速率调节误差：设定值的±1% 13、变形速率调节误差：设定值的±1% 14、横梁速度调节范围(mm/min)：1-500 15、横梁速度相对误差：设定值的±1% 16、拉伸空间(mm)：900 17、主机尺寸(mm)：500×400×1600 18、电源(V)：220±10% 19、主机重量(Kg)：150 20、本机符合试验机制造标准GB/T16491-1996《电子万能试验机标准》

地址：厦门金尚路金泰里98号      TEL：0592-5251436、5253673      FAX：0592-5253673